## Slide 1
Previsão do tempo de corte plasma
KNN Regressor e Regressão Polinomial Ridge a partir da geometria de peças em DXF
Miguel Firme · Engenharia da Computação · UNISATC

## Slide 2
Problema e dados
Objetivo: prever tempo_corte_plasma_s, um valor numérico contínuo, logo um problema de regressão
Dataset V10: 1.919 linhas, das quais 1.141 peças válidas para corte a plasma
Entradas: atributos geométricos extraídos do DXF da peça, mais material e espessura
Validação aninhada: a parte externa mede a generalização e a interna escolhe hiperparâmetros
Linhas com entradas geométricas idênticas ficam na mesma dobra, evitando que peças quase duplicadas apareçam no treino e no teste

## Slide 3
Modelos treinados
Modelo | Configuração final | Papel
KNN Regressor | 7 vizinhos, distância Manhattan, pesos por distância | Solicitado pelo professor
Regressão múltipla Ridge | Variáveis padronizadas no pipeline | Linha de base
Regressão polinomial Ridge | Grau 2, alpha = 100 | Segundo modelo: reduziu o MAE em 2,54% (limite prévio: 2%)
Manhattan venceu nas cinco dobras externas. MAE interno médio: Manhattan 18,92 s, Euclidiana 19,46 s, Chebyshev 20,72 s. A padronização é indispensável para o cálculo de distância do KNN; Ridge controla a colinearidade entre perímetros, área, peso e dimensões.

## Slide 4
Métricas: o que significam e como afetam o modelo
Métrica | O que significa | Como afeta o modelo | KNN
MAE | Erro médio absoluto, em segundos | Métrica principal: escolhe hiperparâmetros e o segundo modelo; robusta a outliers | 17,43 s
RMSE | Raiz do erro quadrático médio, em segundos | Penaliza mais os erros grandes; RMSE bem acima do MAE indica poucas peças com erro alto | 27,51 s
R² | Fração da variância do tempo explicada pelo modelo (1 = perfeito, 0 = prever a média) | Mede o ganho sobre um previsor ingênuo; favorece a múltipla sobre a polinomial | 0,722
% erros ≤ 20 s | Proporção de peças com erro aceitável para planejamento | Traduz o erro em utilidade prática para o orçamento | 70,46%

## Slide 5
Resultados (validação cruzada aninhada)
Modelo | MAE (s) | RMSE (s) | R² | Erros ≤ 20 s
KNN | 17,43 | 27,51 | 0,722 | 70,46%
Regressão múltipla Ridge | 22,91 | 32,55 | 0,612 | não registrado
Regressão polinomial Ridge | 22,33 | 32,96 | 0,602 | 59,86%
O KNN é o melhor modelo em todas as métricas
A polinomial vence a múltipla no MAE, mas perde em RMSE e R²: a escolha depende da métrica priorizada
Teste funcional (peça 00.BL.1001): real 90 s, KNN 89,98 s, polinomial 90,65 s. Não mede generalização, pois os modelos finais usaram todo o dataset

## Slide 6
Estado da arte
Gradient boosting (XGBoost, CatBoost, LightGBM) sobre atributos geométricos extraídos de DXF/DWG é a abordagem de ponta para estimar custo de fabricação a partir de desenhos 2D (Arıkan et al., 2025)
Redes neurais sobre renderizações de modelos 3D preveem a duração de etapas de produção (Miebs et al., 2025)
O CNCSmart (XLAB, Horizonte 2020) usa aprendizado de máquina sobre programas CNC para prever o tempo real de corte em oxicorte, plasma e laser, com material, espessura e operação
Tendência comum: atributos geométricos + modelos não lineares + explicabilidade (SHAP)
Fontes: arXiv 2508.12440; arXiv 2505.04241; xlab.si/research/cncsmart

## Slide 7
Melhor modelo na literatura próxima
Arıkan et al. (2025), arXiv 2508.12440: custo de fabricação a partir de desenhos DWG convertidos para DXF
13.684 desenhos de peças automotivas em 24 grupos; cerca de 200 atributos geométricos e estatísticos
XGBoost, CatBoost e LightGBM, hiperparâmetros por Optuna, validação cruzada de 5 dobras
Resultado: MAPE de 3,91% a 18,51% por grupo, com 10 dos 24 grupos abaixo de 10%; MAE de 0,09 a 2,34 €
Miebs et al. (2025), arXiv 2505.04241: MAE abaixo de 3 s para tempos de etapas em itens simples a partir de modelos 3D
Nenhum artigo encontrado resolve exatamente o mesmo problema (tempo de corte plasma por geometria 2D); estes são os mais próximos.

## Slide 8
Comparação com o melhor modelo da literatura
Critério | Este trabalho (KNN) | Arıkan et al. (GBDT) | Miebs et al. (rede neural)
Alvo | Tempo de corte plasma (s) | Custo unitário (€) | Tempo de etapas (s)
Dados | 1.141 peças (DXF) | 13.684 desenhos, 24 grupos | Modelos 3D renderizados
MAE | 17,43 s | 0,09 a 2,34 € por grupo | < 3 s
MAPE | a calcular | 3,91% a 18,51% | não informado
RMSE / R² | 27,51 s / 0,722 | não informado | não informado
Alvos e unidades diferem, então a comparação é indicativa. Para comparar na mesma escala, calcular o MAPE sobre as previsões de validação cruzada e testar gradient boosting no mesmo dataset.